## Slide 1: Transformacja energetyczna Warszawy
Konferencja: Innowacyjna Gmina - Warszawa / 15 października 2024
Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy

## Slide 2: Miasto Stołeczne Warszawa
Powierzchnia:
517,2 km²
22 TWh – całkowite zużycie energii w m.st. Warszawa
Źródło | Wartość | Jedn. | Oplata [mln zł]
Energia elektryczna | 724,5 | GWh | 533,1
Ciepło sieciowe | 660,1 | GWh | 201,9
Gaz | 178,6 | GWh | 51,1
Woda i ścieki | 5,2 | mln m3 | 52,8
Zużycie energii w jednostkach miejskich
Chart: Struktura opłat
| Energia elektryczna | Ciepło sieciowe | Gaz | Woda i ścieki
Struktura opłat | 533.1 | 201.9 | 51.1 | 52.8
Liczba ludności:
1,86 mln

## Slide 3: Struktury zużycia mediów
energia
elektryczna
ciepło
woda
gaz ziemny

## Slide 4: Kierunki działań m.st. Warszawy
Poprawa efektywności energetycznej budynków miejskich
Zwiększenie udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii w miksie energetycznym
Zmniejszenie opłat za energię w obiektach miejskich (optymalizacja mocy zamówionej, redukcja mocy biernej)
Uruchomienie miejskiego Systemu do Zarządzania Energią

## Slide 5: Program Rozwoju Fotowoltaiki Miejskiej
Na lata
2022-2025
przeznaczono kwotę 85 mln zł.
na rozwój fotowotaiki miejskiej
Biuro Infrastruktury przyznało środki
w wysokości
ok. 34, 3 mln zł.
na realizację
97 inwestycji
W Warszawie funkcjonuje
307 instalacji PV
o łącznej mocy
16,03 MW
Instalacje PV produkują
ok. 13,6 GWh.
Dzięki temu uniknęliśmy emisji ok. 10 370 t CO2

## Slide 6: Wodociągi Warszawskie - samowystarczalność energetyczna i produkcja energii
60 GWh* w 2023
8 jednostek kogeneracyjnych zasilanych biogazem
Turbogenerator wykorzystujący energię spalanego osadu ściekowego
(STUOŚ)
Instalacje fotowoltaiczne na terenach zielonych oraz na dachu jednego budynku biurowego
* ok. 32% całego zużycia energii elektrycznej w Spółce

## Slide 7: Wodociągi Warszawskie - Odzysk ciepła odpadowego
Odzysk ciepła ze ścieków dla ogrzania kampusu głównego Politechniki Warszawskiej
opracowanie przez Politechnikę Warszawską koncepcji instalacji odzysku ciepła z sieci kanalizacyjnej wraz z metodyką opisującą projektowanie oraz wdrożenie rozwiązań technicznych z użyciem pomp ciepła
Projekt z Veolia Energia Warszawa S.A. oraz odrębnie z PGNiG Termika
celem kooperacji jest w szczególności określenie możliwości technicznych i potencjału produkcji/odzysku ciepła z oczyszczalni Czajka, Południe, Pruszków oraz kolektorów kanalizacyjnych

## Slide 8: System do Zarządzania Energią

## Slide 9: Główne funkcjonalności systemu
monitoring parametrów instalacji c.o. i c.w.u.
kontrola parametrów pracy węzła cieplnego
sterowanie ogrzewaniem strefowym
kontrola systemu wentylacji
monitoring parametrów instalacji energii elektrycznej, w tym potencjalnej produkcji z paneli fotowoltaicznych
kontrola wartości mocy zamówionej elektrycznej – realizacja strażnika mocy
monitoring zużycia gazu ziemnego i wody
monitoring warunków atmosferycznych
monitoring parametrów środowiskowych
Przedszkole nr 420 – dzielnica Wilanów
Rozmieszczenie temperatur w pomieszczeniach (parter)

## Slide 10: 2022 rok – pilotażowe wdrożenie Systemu do Zarządzania Energią w 10 obiektach oświatowych 2023 rok – migracja systemu zarządzania ciepłem z Dzielnic Targówek i Śródmieście
Pilotaż SdZE w 10 obiektach - oszczędności wygenerowane od 2022 roku:
872 782,55 zł. brutto
Dzielnica Targówek (39 obiektów) - oszczędności wygenerowane od 2011 roku:
9,53 mln zł.
Dzielnica Śródmieście (37 obiektów) - oszczędności wygenerowane od 2011 roku:
6,88 mln zł.

## Slide 11
Docelowo wdrożenie
Normy ISO EN-PN 50001:2018
określającej Systemy zarządzania energią - wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu
zarządzania energią
Parametr | Stan aktualny | Po wdrożeniu SZE | Oszczędność | Jednostka
Koszt energii elektrycznej | 68,6 | 62,2 | 6,4 | mln zł
Koszt ciepła | 87,0 | 76,5 | 10,5 | mln zł
Koszt gazu | 17,4 | 14,7 | 2,7 | mln zł
Łączny koszt energii i paliw | 173,0 | 153,4 | 19,7 | mln zł
Nakłady inwestycyjne | 59,2 |  |  | mln zł
SPBT | 3,01 |  |  | lat
Warszawska Grupa Zakupowa
System zarządzania ciepłem
System monitoringu mediów
System do Zarządzania Energią

## Slide 12: Wirtualna Elektrownia w Dzielnicy Wawer
Źródło: fot. m.st. Warszawa

## Slide 13: Dekarbonizacja warszawskiego ciepłownictwa sieciowego

## Slide 14: Warszawski system ciepłowniczy (2023 rok)
EC Żerań
ŹRÓDŁA SZCZYTOWE
Fot. PGNiG Termika
Fot. D.Majgier.pl
Elektrociepłownia Żerań
2006 MWt, 908 MWe
Ciepłownia Kawęczyn
465 MWt
Elektrociepłownia Siekierki
2068 MWt, 650 MWe
Ciepłownia Wola
349 MWt
Fot. Wikipedia
Fot. Wikipedia
Źródło: Veolia
Energia Warszawa
Udział węgla w produkcji ciepła i energii elektrycznej (w kogeneracji):76%

## Slide 15: Dywersyfikacja paliw i źródeł ciepła
Źródło: Veolia
Energia Warszawa
Elektrociepłownia Siekierki
w planie blok gazowo-parowy klasy 500 Mwe
istniejący kocioł na biomasę
w planie kotłownia gazowa w miejsce kotłów węglowych
Ciepłownia Międzylesie
ciepłownia węglowa Międzylesie będąca poza siecią centralną będzie przekształcona na dwie kotłownie gazowe kogeneracyjne położone w dwóch różnych lokalizacjach
Ciepłownia Kawęczyn
budowa dwóch kotłów gazowo-olejowych po 110 MWt
w planie kotłownia gazowa 6x38 MWt
Biogazownia MPO
w planie biogazownia o wydajności 11 mln Nm3
kogeneracja 1MWe
Elektrociepłownia Cleveren Holding
w planach elektrociepłownia gazowo-parowa 110 Mwe i 90 MWt
Ciepłownia Wola
w planie zastąpienie spalania oleju lekkiego spalaniem gazu
Veolia Mała Kogeneracja
istniejące dwa układy małej kogeneracji o mocy 1 MWe każdy
powyższe źródła włączone do centralnej sieci ciepłowniczej
Elektrociepłownia Żerań
istniejący blok gazowo-parowy klasy 500 MWe
kotłownia gazowa szczytowa
w planie budowa bloku wielopaliwowego o mocy 70 Mwe i 149 MWt opalanego biomasą i RDFem
Elektrociepłownia ZUSOK
źródło kogeneracyjne w trakcie rozbudowy
docelowo o mocy 54 MWt i 27,2 MWe
Oczyszczalnia Ścieków ‚Czajka’
po fermentacji osadu ściekowego powstaje biogaz spalany w generatorach o mocy elektrycznej
6,1 MW oraz 5,6 MW ciepłowniczej
kogeneracja ze spalania osadów ściekowych
o mocy 3,5 Mwe i 2 MWt
Osiedle Regaty
PGNiG Termika Energetyka Rozproszona - źródło kogeneracyjne o mocy 1,16 Mwe i 8,5 MWt

## Slide 16: Przejście na paliwo gazowe
EC Żerań
C Kawęczyn
Blok gazowo-parowy EC Żerań
Fot. PGNiG Termika
Ciepłownia Kawęczyn
Fot. Wikipedia
Elektrociepłownia Siekierki
Fot. D.Majgier.pl
EC Żerań
w 2023 r. uruchomiono blok gazowo-parowy o mocy 496 Mwe
kotłownia gazowa szczytowa
C Kawęczyn
program modernizacji polegający na całkowitym odejściu od węgla
2 kotły gazowo-olejowe po 110 MWt
kotłownia gazowa 6x38 MWt
EC Siekierki
plan budowy bloku gazowo-parowego klasy 500 MWe,
plan budowy kotłowni gazowej w miejsce kotłów wodnych węglowych

## Slide 17: Pozostałe paliwa
Biomasa
EC Siekierki
Odpady komunalne
Paliwa alternatywne
EC Żerań (blok wielopaliwowy, biomasa+RDF)
od 2016 r. pracuje kocioł na biomasę o mocy 133 MWt
Elektrociepłownia ZUSOK
Biogazownia MPO
źródło kogeneracyjne w trakcie rozbudowy docelowo: 54 MWt i 27,2 MWe
Oczyszczalnia ścieków "Czajka"
Węzły hybrydowy

## Slide 18: Dziękuję za uwagę
Biuro Infrastruktury
Leszek Drogosz - Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy
tel. (22) 44 335 85; e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl