## Slide 1: Działania na rzecz efektywności energetycznej Optymalizacja zużycia energii Warszawska Wytwórnia Energii
22 maja 2025
Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy

## Slide 3: Kierunki działań m.st. Warszawy
Poprawa efektywności energetycznej budynków miejskich
MIX energetyczny - zwiększenie udziału energii z OZE
Optymalizacja mocy cieplnej i elektrycznej, redukcja mocy biernej  zmniejszenie opłat
Budowa miejskiego Systemu do Zarządzania Energią
Świadectwa efektywności energetycznej tzw. „Białe Certyfikaty”

## Slide 4: Monitoring zużycia mediów

## Slide 5: Miasto Stołeczne Warszawa
Powierzchnia:
517,2 km²
21,5 TWh – całkowite zużycie energii w m.st. Warszawa / 2024r. 21,9 TWh – całkowite zużycie energii w m.st. Warszawa / 2023r.
Rodzaj | Wartość | Jednostka | Opłata [mln zł]
Energia elektryczna | 686,7 | GWh | 877,7
Ciepło sieciowe | 632,1 | GWh | 326,2
Gaz | 170 | GWh | 86,2
Woda i ścieki | 5,2 | mln m3 | 57,3
Zużycie i opłaty za energię w jednostkach miejskich / 2023r.
Chart: Struktura opłat
| Energia elektryczna | Ciepło sieciowe | Gaz | Woda i ścieki
Struktura opłat | 533.1 | 201.9 | 51.1 | 52.8
Liczba ludności:
1,86 mln

## Slide 6
Monitoring zużyć i kosztów mediów
Analiza wielkości zużyć i kosztów mediów w celu ich optymalizacji
Właściwy dobór zamówionych mocy elektrycznych oraz cieplnych
Minimalizacja kosztów energii biernej
Likwidacje nieużywanych punktów poboru energii elektrycznej i gazu, generujących koszty stałe
W latach 2013-2023 koszty eksploatacyjne obiektów miejskich zredukowano o ok. 31,2 mln zł brutto
(uwzględniając oszczędności wynikające z funkcjonowania Systemu do Zarządzania Energią)

## Slide 7: Fotowoltaika Miejska

## Slide 8: Fotowoltaika Miejska
160 mln zł – środki w budżecie miasta planowane na realizację PV
73,5 mln zł – środki rozdysponowane przez Biuro Infrastruktury
zrealizowano 393 instalacje o łącznej mocy 19,76 MWp na terenie m.st. Warszawie i okolicach
produkcja energii elektrycznej –ok. 16,8 GWh
redukcja emisji ok. 12,8 tys. CO2
Rozmieszczenie instalacji PV – interaktywna mapa (w budowie)

## Slide 9
Interaktywna mapa instalacji fotowoltaicznych na terenie m.st. Warszawy

## Slide 10: System do Zarządzania Energią

## Slide 11: Główne funkcjonalności systemu
monitoring parametrów instalacji c.o. i c.w.u.
kontrola parametrów pracy węzła cieplnego
sterowanie ogrzewaniem strefowym
kontrola systemu wentylacji
monitoring parametrów instalacji energii elektrycznej, w tym potencjalnej produkcji z paneli fotowoltaicznych
kontrola wartości mocy zamówionej elektrycznej – realizacja strażnika mocy
monitoring zużycia gazu ziemnego i wody
monitoring warunków atmosferycznych
monitoring parametrów środowiskowych
Przedszkole nr 420 – dzielnica Wilanów
Rozmieszczenie temperatur w pomieszczeniach (parter)

## Slide 12: 2022 rok – pilotażowe wdrożenie Systemu do Zarządzania Energią w 10 obiektach oświatowych 2023 rok – migracja systemu zarządzania ciepłem z Dzielnic Targówek i Śródmieście
Pilotaż SdZE w 10 obiektach - oszczędności wygenerowane od 2022 roku:
1 504 532,62 zł. brutto
Dzielnica Targówek (40 obiektów) - oszczędności wygenerowane od 2011 roku:
11 mln zł.
Dzielnica Śródmieście (37 obiektów) - oszczędności wygenerowane od 2011 roku:
8,9 mln zł.

## Slide 13: Wirtualna Elektrownia w Dzielnicy Wawer
Źródło: fot. m.st. Warszawa

## Slide 14: Dekarbonizacja warszawskiego ciepłownictwa sieciowego

## Slide 15: Warszawski system ciepłowniczy (2023 rok)
EC Żerań
ŹRÓDŁA SZCZYTOWE
Fot. PGNiG Termika
Fot. D.Majgier.pl
Elektrociepłownia Żerań
2006 MWt, 908 MWe
Ciepłownia Kawęczyn
465 MWt
Elektrociepłownia Siekierki
2068 MWt, 650 MWe
Ciepłownia Wola
349 MWt
Fot. Wikipedia
Fot. Wikipedia
Źródło: Veolia
Energia Warszawa
Udział węgla w produkcji ciepła i energii elektrycznej (w kogeneracji): 76%
Centralna sieć ciepłownicza: 1 862,7 km Sprzedaż ciepła do sieci: 31 651 TJ

## Slide 16: Dywersyfikacja paliw i źródeł ciepła
Źródło: Veolia
Energia Warszawa
Elektrociepłownia Siekierki
w planie blok gazowo-parowy klasy 500 MWe
istniejący kocioł na biomasę
w planie kotłownia gazowa w miejsce kotłów węglowych
Ciepłownia Międzylesie
ciepłownia węglowa Międzylesie będąca poza siecią centralną będzie przekształcona na dwie kotłownie gazowe kogeneracyjne położone w dwóch różnych lokalizacjach
Ciepłownia Kawęczyn
budowa dwóch kotłów gazowo-olejowych po 110 MWt
w planie kotłownia gazowa 6x38 MWt
Biogazownia MPO
w planie biogazownia o wydajności 11 mln Nm3
kogeneracja 1MWe
Elektrociepłownia Cleveren Holding
w planach elektrociepłownia gazowo-parowa 110 MWe i 90 MWt
Ciepłownia Wola
w planie zastąpienie spalania oleju lekkiego spalaniem gazu
Veolia Mała Kogeneracja
istniejące dwa układy małej kogeneracji o mocy 1 MWe każdy
powyższe źródła włączone do centralnej sieci ciepłowniczej
Elektrociepłownia Żerań
istniejący blok gazowo-parowy klasy 500 MWe
kotłownia gazowa szczytowa
w planie budowa bloku wielopaliwowego o mocy 70 Mwe i 149 MWt opalanego biomasą i RDFem
Elektrociepłownia ZUSOK
źródło kogeneracyjne w trakcie rozbudowy
docelowo o mocy 54 MWt i 27,2 MWe
Oczyszczalnia Ścieków ‚Czajka’
po fermentacji osadu ściekowego powstaje biogaz spalany w generatorach o mocy elektrycznej
6,1 MW oraz 5,6 MW ciepłowniczej
kogeneracja ze spalania osadów ściekowych
o mocy 3,5 MWe i 2 MWt
Osiedle Regaty
PGNiG Termika Energetyka Rozproszona - źródło kogeneracyjne o mocy 1,16 MWe i 8,5 MWt

## Slide 17: Przejście na paliwo gazowe
EC Żerań
C Kawęczyn
Blok gazowo-parowy EC Żerań
Fot. PGNiG Termika
Ciepłownia Kawęczyn
Fot. Wikipedia
Elektrociepłownia Siekierki
Fot. D.Majgier.pl
EC Żerań
w 2023 r. uruchomiono blok gazowo-parowy o mocy 496 MWe
kotłownia gazowa szczytowa
C Kawęczyn
program modernizacji polegający na całkowitym odejściu od węgla
2 kotły gazowo-olejowe po 110 MWt
kotłownia gazowa 6x38 MWt
EC Siekierki
plan budowy bloku gazowo-parowego klasy 500 MWe
plan budowy kotłowni gazowej w miejsce kotłów wodnych węglowych

## Slide 18: Pozostałe paliwa
Biomasa
EC Siekierki
Odpady komunalne
Paliwa alternatywne
EC Żerań (blok wielopaliwowy, biomasa+RDF)
od 2016 r. pracuje kocioł na biomasę o mocy 133 MWt
Elektrociepłownia ZUSOK
Biogazownia MPO
źródło kogeneracyjne docelowo: 54 MWt i 27,2 MWe
Oczyszczalnia ścieków "Czajka"
Węzły hybrydowy

## Slide 19: Miejski Kontrakt Klimatyczny Misja neutralność klimatyczna Warszawy do 2050 r.
Priorytety strategiczne:
Zmiana struktury źródeł energii, inwestycje w OZE
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną ze źródeł kopalnych – termomodernizacja budynków
Rozwój i promocja zrównoważonego transportu
Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury
Redukcja o 80% emisji gazów cieplarnianych w dzielnicach Praga-Południe i Ursynów

## Slide 20: Dziękuję za uwagę
Biuro Infrastruktury
Leszek Drogosz - Dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy
e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl, tel. (22) 44 335 85