## Slide 1: Wąskie gardło transformacji energetycznej. Efektywne rozwijanie infrastruktury
22 maja 2025

## Slide 2: Dlaczego?

## Slide 3
Wzrost zapotrzebowania na moc
Neutralność Klimatyczna, 22 maja 2025
Warszawa
aglomeracja warszawska
systematyczny wzrost zapotrzebowania na moc w aglomeracji warszawskiej trendy na rynku dyrektywy unijne z wpływem na zapotrzebowanie na energię elektryczną współpraca z m.st. Warszawa potrzeby klientów
założenia Biura Infrastruktury Urzędu Miasta dotyczące aktualizacji Planu Zaopatrzenia Warszawy w energię w horyzoncie 2040 - 2050 moc szczytowa miasta w warunkach normalnych zimowych może osiągnąć około 6 GW (cztery razy więcej niż dzisiaj)
plany MZA dotyczące elektryfikacji floty autobusów w Warszawie średnio rocznie ok. 80 - 100 nowych autobusów elektrycznych, docelowo ok. 1200 autobusów
wnioski klientów o wydanie warunków zasilania obiektów o dużej mocy głównie data center

## Slide 4
4
Nasze podejście do rozwoju sieci
4
Kablowanie sieci |  | Zwiększona trwałość |  | Przewody wysokotemperaturowe |  | Nowe technologie magazynowania energii
zastępowanie linii napowietrznych kablowymi |  | zastosowanie materiałów o zwiększonej trwałości i odporności na zmienne warunki pogodowe zapewnienie stabilności systemu |  | przewody wysokotemperaturowe zwiększające zdolności przesyłowe i elastyczność pracy sieci |  | rozwój nowych technik magazynowania energii tj. baterie Li-jon, H2, baterie przepływowe, solne, wykorzystanie potencjału elektromobilności
podziemne kable jako kluczowe rozwiązanie dla przesyłu energii w miastach i terenach chronionych |  | zwiększenie odporności na warunki atmosferyczne, poprawa bezpieczeństwa i estetyki otoczenia |  | zwiększenie elastyczności pracy sieci |  | stabilizacja sieci w przypadku gwałtownych zmian produkcji OZE
Neutralność Klimatyczna, 22 maja 2025

## Slide 5
Rozwój sieci dystrybucyjnej w planach Stoen Operator
Inwestycje modernizacyjne
62. Przebudowa linii 110 kV Piaseczno – Konstancin – Natolin – Wilanów – Elektrociepłownia Siekierki
63. Przebudowa linii 110 kV Elektrociepłownia Siekierki – Międzylesie – Miłosna
64. Przebudowa linii 110 kV Piaseczno – Serwerownia Sękocin oraz odcinki Serwerownia Sękocin – stacja w rejonie Warszawy – Ursus Miasto – Mory i Serwerownia Sękocin – stacja w rejonie Warszawy– Szamoty – Mory
65. Przebudowa linii 110 kV Wschodnia – Olszynka Grochowska – Międzylesie
66. Przebudowa linii 110 kV Mory – Wola – Armatnia – Zachodnia – Gdańska – Praga
67. Przebudowa linii 110 kV Praga – Targówek – Wschodnia – Kawęczyn – Sulejówek – Miłosna
68. Przebudowa linii 110 kV Elektrociepłownia Siekierki – Ursynów – Imielin – Służewiec – Południowa
69. Przebudowa linii 110 kV Kaliszówka – Mościska
70. Przebudowa linii 110 kV Mory – Babice – Mościska
71. Przebudowa linii 110 kV Mościska – Huta Warszawa – Henryków – Tarchomin – Praga
127. Przebudowa linii 110 kV Elektrociepłownia Siekierki – Sielce
128. Przebudowa linii 110 kV Elektrociepłownia Siekierki – Gocław – Grochów
129. Przebudowa linii 110 kV Elektrownia Siekierki – Batory – Stegny
Neutralność Klimatyczna, 22 maja 2025

## Slide 6: Jak?

## Slide 7
1
Pełna nazwa:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. 2015 poz. 1265)
2
Nowelizacja, na której bazujemy:
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw
3
Wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz inwestycji towarzyszących,
z wyłączeniem inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110kV, tzw. Wykaz inwestycji towarzyszących
4
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110kV,
tzw. Rozporządzenie modernizacyjne
Narzędzie: Specustawa Przesyłowa
podstawy prawne
Neutralność Klimatyczna, 22 maja 2025
Notes: Prowadzimy projekty – projektowanie ważnego ciągu liniowego trwa już 10 lat (np. Siekierki - Wilanów); prawo do terenu ostatniej działki umożliwia pozyskanie PnB dla całości; wtedy często decyzje administracyjne I opinie wygasają; rozwiązaniem jest Specustawa przesyłowa

## Slide 8
Kluczowe kroki w procesie realizacji inwestycji
  staranna analiza możliwych tras
  wykonanie projektu
  pozyskanie decyzji lokalizacyjnej
  pozyskanie pozwolenia na budowę
  operaty szacunkowe
przygotowanie
ok. 12 msc.*
realizacja
ok. 6-24 msc.*
rozliczenie stanu prawnego
ok. 6-24 msc.*
8
  przeprowadzenie prac na wyznaczonych terenach zgodnie z PnB
  w zależności od inwestycji: ewentualne pozyskanie decyzji derogacyjnych, zgłoszeń wodnoprawnych etc.
  wypłata odszkodowań na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego
  sprawne działanie bezpiecznej i zdecentralizowanej sieci dystrybucyjnej
*estymacja, może ulec zmianie w przypadku konkretnej realizacji
Neutralność Klimatyczna, 22 maja 2025

## Slide 9
Tekst
Główne zmiany i korzyści
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
9
Biblioteka slajdów Stoen Operator
Specustawa Przesyłowa
Możliwość szybkiego pozykania tytułu prawnego do nieruchomości na mocy decyzji lokalizacyjnej
Na każdą fazę realizacji projektu przypada tylko kilka decyzji administracyjnych
Możliwość prowadzenia postępowań przy nieuregulowanych stanach prawnych
Odszkodowania wypłacane po realizacji na zasadach ogólnych, ustalanych przez wojewodę
9
Usprawnienie procesu realizacji inwestycji we współpracy z instytucjami publicznymi
Jedyne decyzje w fazie przygotowania:
Decyzja lokalizacyjna z elementem ograniczenia art. 22
  Do wniosku o wydanie DLS wnioskodawca dołącza opinie właściwych organów/podmiotów oraz uzgodnienie z zarządcą drogi krajowej. Opinie te nie przesądzają o realizacji ani rodzaju inwestycji, a jedynie wpływają na sposób jej prowadzenia. Ostateczne ukształtowanie inwestycji należy do wojewody, który może uwzględnić opinie w całości lub części.
Decyzja o pozwoleniu na budowę (PnB)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana)
Neutralność Klimatyczna, 22 maja 2025
Notes: JS

## Slide 10
Komunikacja
  działania informacyjne w prasie, internecie i na nośnikach outdoor
  informacje prasowe na stronach internetowych właściwych dzielnic
  otwarte zaproszenia na dyżury
  poszerzanie ogólnej wiedzy na temat wagi inwestycji elektroenergetycznych
  transpartentność komunikacji w celu mitygacji napięć i uniknięcia protestów
Opinia publiczna
organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych
dedykowane spotkania dla właścicieli działek
zebranie uwag
uzgodnienie przebiegu trasy
wybór formatu współpracy
Właściciele działek i lokalne społeczności
spotkania informacyjne i konsultacyjne z przedstawicielami Dzielnic i Gmin
  bieżący kontakt z Wydziałem Infrastruktury i Rolnictwa oraz Wydziałem Skarbu Państwa
Administracja publiczna
10
Neutralność Klimatyczna, 22 maja 2025
Notes: JS

## Slide 11
Najbliższe wybrane realizacje w oparciu o specustawę
11
 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
inwestycja |  | Mory - Poznańska |  | Siekierki - Międzylesie |  | Wilanów - Siekierki |  | Siekierki - Towarowa
szacowany start działań |  | Q4 2025 |  | Q4 2025 |  | Q2 2026 |  | Q4 2026
dzielnice / gminy |  | Bemowo Ożarów Mazowiecki |  | Mokotów Wawer |  | Mokotów Wilanów Konstancin Jeziorna |  | Wola Ochota Mokotów Śródmieście Włochy
Neutralność Klimatyczna, 22 maja 2025

## Slide 12
Stoen Operator Sp. z o.o. jest jednym z pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnej w kraju. Dostarczamy energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach.
Nasze działania służą jako platforma dla transformacji energetycznej.
Neutralność Klimatyczna, 22 maja 2025
 | Korzyści dla indywidualnych odbiorców i całej społeczności
 | Bezpieczeństwo energetyczne
 | Poprawa zasilania
 | Zwiększenie potencjału sieci i atrakcyjne warunki dla inwestorów
 | Wzrost wpływu z podatków do budżetu gminy
 | Czystsze powietrze
 | Wynagrodzenie dla właścicieli działek
Notes: Oferujemy im innowacyjne rozwiązania, które pomagają efektywniej wykorzystywać energię, produkować własną energię odnawialną, a tym samym zmniejszać swój ślad węglowy.

## Slide 13
joanna.sokolowska@stoen.pl
inwestycje.strategiczne@stoen.pl
Joanna Sokołowska
koordynator projektu
Masz pytania?
Biblioteka slajdów Stoen Operator
13