## Slide 1
Adaptacja do zmian klimatu a gospodarka wodna
Michał Marcinkowski
Zakład Adaptacji do Zmian Klimatu
Innowacyjna Gmina 2025
Warszawa, 22 października 2025

## Slide 2: Plan
Zmiany klimatu a gospodarka wodna
Koncepcja zagospodarowania wód opadowych jako element Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu
Przykładowe analizy realizowane przez IOŚ-PIB

## Slide 3
Zmiany klimatu a gospodarka wodna
Prognozy dot. zmian sum opadów w wyniku zmian klimatu nie są jednoznaczne i w dużym stopniu zależą od przyjętego scenariusza oraz lokalizacji
Zmiana mediany rocznych sum opadu pomiędzy: Horyzontem 1: 2038-2068
Horyzontem 2: 2069-2100
a
Horyzontem 0: 2006-2037
Piniewski M. i in., 2021, Wykonanie obliczeń wielkości składowych bilansu wodnego przy założeniu różnych scenariuszy zmian klimatu dla obszaru całej Polski. SGGW, Warszawa

## Slide 4
Zmiany klimatu a gospodarka wodna
Prognozy dot. zmian sum opadów w wyniku zmian klimatu nie są jednoznaczne i w dużym stopniu zależą od przyjętego scenariusza oraz lokalizacji
Zmiana mediany rocznych sum spływu powierzchniowego: Horyzontem 1: 2038-2068
Horyzontem 2: 2069-2100
a
Horyzontem 0: 2006-2037
Piniewski M. i in., 2021, Wykonanie obliczeń wielkości składowych bilansu wodnego przy założeniu różnych scenariuszy zmian klimatu dla obszaru całej Polski. SGGW, Warszawa

## Slide 5
Zmiany klimatu a gospodarka wodna
Prognozy wskazują na wzrost częstotliwości zdarzeń ekstremalnych, w tym:
  Opadów nawalnych powodujących wezbrania i powodzie
  Bezopadowych okresów występowania wysokich temperatur powodujących lub przedłużających okresy suszy
                Projekt KLIMADA 2.0, Baza wiedzy o zmianach klimatu…,
                https://klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze/

## Slide 6
Podatność miast na zmiany klimatu
Gospodarka wodna należy do sektorów najwrażliwszych na zmiany klimatu.
Do kluczowych obszarów problemowych należą:
  Gospodarowanie wodami opadowymi
    Zdolności retencyjne miasta
    Odsetek powierzchni nieprzepuszczalnych
    Przepustowość sieci kanalizacyjnej
  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
  Ochrona zasobów wodnych i zaopatrzenie ludności w wodę
  Edukacja
  Zarządzanie kryzysowe
Woda wybijająca z sieci kanalizacyjnej – Warszawa, sierpień 2023 (fot. K.Skąpski)

## Slide 7
Zmiany legislacyjne
Każde miasto o liczbie mieszkańców ≥ 20 tys. ma obowiązek opracowania MPA
  Uchwalenie MPA powinno nastąpić w ciągu 30 miesięcy od dnia ogłoszenia przez GUS danych statystycznych.
MPA jednym z dokumentów, za pomocą którego prowadzona jest polityka ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 27 listopada 2024 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

## Slide 8
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu
Dokument o charakterze strategiczno-wdrożeniowym;
Obejmujący zakresem obszar danego miasta;
Mający na celu zmniejszenie podatności miasta na zmiany klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowania miasta do zmian klimatu;
Nie jest aktem prawa miejscowego.
Jednym z obowiązkowych elementów dokumentu jest Koncepcja zagospodarowania wód opadowych

## Slide 9
Koncepcja zagospodarowania wód opadowych
Cele:
  Obniżenie zagrożenia podtopieniami, w tym powodziami błyskawicznymi;
  Minimalizacja skutków suszy;
  Poprawa walorów estetycznych i przyrodniczych miasta.
Szczegółowość i zakres koncepcji powinny być uzależnione od specyfiki danego miasta oraz zakresu i aktualności dostępnych danych.
Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, 2023. IOŚ-PIB, Warszawa (https://klimada2.ios.gov.pl/podrecznik-adaptacji-do-zmian-klimatu-dla-miast/)

## Slide 10
Koncepcja zagospodarowania wód opadowych
Niezbędne elementy:
  Identyfikacja obszarów niedostatecznego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wykonana na podstawie:
    informacji o sumie opadów atmosferycznych
  (w zależności od dostępności danych należy uwzględnić również inne charakterystyki opadów, w tym dot. natężenia opadów)
    występujących obecnie (na podstawie danych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej);
    prognozowanych na przyszłość – z uwzględnieniem określonych scenariuszy zmian klimatu (analizowany horyzont czasowy powinien obejmować minimum najbliższe 50 lat);
    lokalizacji podtopień spowodowanych przez opady atmosferyczne w okresie ostatnich 5-10 lat;
Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, 2023. IOŚ-PIB, Warszawa (https://klimada2.ios.gov.pl/podrecznik-adaptacji-do-zmian-klimatu-dla-miast/)

## Slide 11
Koncepcja zagospodarowania wód opadowych
Niezbędne elementy:
  Identyfikacja obszarów niedostatecznego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wykonana na podstawie:
    lokalizacji terenów o największym stopniu uszczelnienia powierzchni – zarówno w warunkach obecnych, jak i planowanych w przyszłości;
    analizy rzeźby terenu miasta warunkującej kierunek spływu wód opadowych oraz miejsca ich gromadzenia;
    oceny aktualnych zdolności retencyjnych na terenie miasta, np. poprzez wskazanie maksymalnej ilości wód opadowych, jakie mogą być zgromadzone w istniejących obiektach retencyjnych;
Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, 2023. IOŚ-PIB, Warszawa (https://klimada2.ios.gov.pl/podrecznik-adaptacji-do-zmian-klimatu-dla-miast/)

## Slide 12
Koncepcja zagospodarowania wód opadowych
Niezbędne elementy:
  Analiza funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z niedostateczną jej przepustowością lub nieodpowiednim stanem technicznym;
  Zestawienie działań mających na celu ograniczenie zagrożeń związanych z występowaniem opadów nawalnych, w tym ryzyka występowania podtopień;
  Zestawienie działań mających na celu zwiększenie ilości wód opadowych, która będzie retencjonowana i wykorzystywana.
Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych powinna być spójna z koncepcją zazieleniania miasta.
Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, 2023. IOŚ-PIB, Warszawa (https://klimada2.ios.gov.pl/podrecznik-adaptacji-do-zmian-klimatu-dla-miast/)

## Slide 13
Hierarchia planowanych działań
Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, 2023. IOŚ-PIB, Warszawa (https://klimada2.ios.gov.pl/podrecznik-adaptacji-do-zmian-klimatu-dla-miast/)
Zwiększanie zdolności retencyjnych zlewni poprzez zastosowanie rozwiązań bazujących na naturze (NBS)
Rozwój otwartych systemów zagospodarowania wód opadowych (w tym otwartej kanalizacji deszczowej), np. ogrody deszczowe, muldy odwadniające, zbiorniki retencyjne
Rozwój zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej (powinny być wyposażone w systemy retencjonujące wodę i ujmować nadmiar wód opadowych, których nie można zagospodarować przy wykorzystaniu BZI)

## Slide 14
Zrównoważone systemy zagospodarowania wód opadowych
Zagospodarowanie wód opadowych w miejscu opadu, na powierzchni terenu, w celu redukcji odpływu powierzchniowego do poziomu sprzed urbanizacji
Wykorzystanie naturalnych właściwości gleby i materiału roślinnego do spowalniania i oczyszczania spływów wód deszczowych.
Kształtowanie ekosystemów wodno-roślinnych w ścisłym powiązaniu z kompozycją przestrzenną i przeznaczeniem funkcjonalnym miejsca, w celu uzyskania wartości dodanej w postaci:
    wizualnej i funkcjonalnej atrakcyjności miejsca;
    społecznej akceptacji;
    wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców.
Konieczność planowania wielobranżowego i partycypacji mieszkańców.
Januchta-Szostak A., 2012, Usługi ekosystemów wodnych w miastach. [W:] Bergier T., Kronenberg J. (red.), Zrównoważony rozwój - zastosowania - przyroda w mieście. Fundacja Sendzimira, Kraków.

## Slide 15
Zalecenia PGW WP
Poradnik dla miast. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. (https://www.gov.pl/web/wody-polskie/wody-polskie-przygotowaly-poradnik-dla-miast-w-zakresie-identyfikacji-obszarow-zagrozonych-wodami-opadowymi-na-terenach-zurbanizowanych)

## Slide 16
Koncepcja opracowana dla m. Redy

## Slide 17
Koncepcja opracowana dla m. Redy

## Slide 18
Koncepcja opracowana dla m. Redy

## Slide 19
Koncepcja opracowana dla m. Redy

## Slide 20
Szacowanie składowych bilansu wodnego
Dane wejściowe
    Opady atmosferyczne o określonym prawdopodobieństwie
    Dane meteorologiczne
    Informacja o zagospodarowaniu terenu i jego planowanych zmianach
    Rzeźba terenu
    Budowa podłoża
Wybór metody wpływa na dokładność wyników (należy uwzględnić dostępność danych źródłowych, czasu oraz środków finansowych)
W miarę możliwości ich wyniki powinny być weryfikowane na podstawie dostępnych danych pomiarowych.
Ulańczyk R., Marcinkowski M., Pecka T., 2023, Raport z realizacji wsparcia w kategorii tematycznej „retencja miejska” projektu MzK – Świdnik. IOŚ-PIB, Warszawa

## Slide 21
Szacowanie składowych bilansu wodnego
Procedura obliczeń:
  Różne dane przestrzenne są na siebie nakładane, co pozwala do uzyskania obszarów o jednorodnych warunkach (spadek, pokrycie terenu, właściwości podłoża), a więc obszarów, w których składowe bilansu wodnego kształtowane są w podobny sposób. Dla tych jednostek wykonywane są obliczenia.
  Możliwa jest realizacja obliczeń dla dowolnych jednostek określonych przez Miasto.
Istotne uwagi:
  Niepewność danych wejściowych
  Potrzeba kalibracji modelu – oceny trafności doboru parametrów (często trudne ze względu na zakres dostępnych danych pomiarowych)
Ulańczyk R., Marcinkowski M., Pecka T., 2023, Raport z realizacji wsparcia w kategorii tematycznej „retencja miejska” projektu MzK – Świdnik. IOŚ-PIB, Warszawa

## Slide 22
Szacowanie składowych bilansu wodnego
Ulańczyk R., Marcinkowski M., Pecka T., 2023, Raport z realizacji wsparcia w kategorii tematycznej „retencja miejska” projektu MzK – Świdnik. IOŚ-PIB, Warszawa
Dobowy spływ powierzchniowy dla opadu o prawdopodobieństwie 10% - Świdnik

## Slide 23
Szacowanie składowych bilansu wodnego
Ulańczyk R., Marcinkowski M., Pecka T., 2023, Raport z realizacji wsparcia w kategorii tematycznej „retencja miejska” projektu MzK – Świdnik. IOŚ-PIB, Warszawa
Dobowy spływ powierzchniowy dla opadu o prawdopodobieństwie 5% - Świdnik

## Slide 24
Szacowanie składowych bilansu wodnego
Ulańczyk R., Marcinkowski M., Pecka T., 2023, Raport z realizacji wsparcia w kategorii tematycznej „retencja miejska” projektu MzK – Świdnik. IOŚ-PIB, Warszawa
Dobowy spływ powierzchniowy dla opadu o prawdopodobieństwie 1% - Świdnik

## Slide 25
Szacowanie składowych bilansu wodnego
Ulańczyk R., Marcinkowski M., Pecka T., 2023, Raport z realizacji wsparcia w kategorii tematycznej „retencja miejska” projektu MzK – Świdnik. IOŚ-PIB, Warszawa
Prognozowana zmiana odpływu wód opadowych – scenariusz RCP 8,5

## Slide 26: Dziękuję za uwagę
Michał Marcinkowski
Zakład Adaptacji do Zmian Klimatu
tel. 505-912-761
e-mail: michal.marcinkowski@ios.edu.pl
adaptacja@ios.edu.pl