## Slide 1: Komunikacja projektów strategicznych. Specustawa
październik 2025

## Slide 2: Dlaczego?

## Slide 3
Wzrost zapotrzebowania na moc
Specustawa, październik 2025

## Slide 4
Wzrost zapotrzebowania na moc
Specustawa, październik 2025
Warszawa
aglomeracja warszawska
systematyczny wzrost zapotrzebowania na moc w aglomeracji warszawskiej trendy na rynku dyrektywy unijne z wpływem a zapotrzebowanie na energię elektryczną współpraca z m.st. Warszawa potrzeby klientów
założenia Biura Infrastruktury Urzędu Miasta - plan zaopatrzenia Warszawy w energię elektryczną w horyzoncie 2040 - 2050 moc szczytowa miasta w warunkach normalnych zimowych może osiągnąć około 6 GW (cztery razy więcej niż dzisiaj)
plany MZA dotyczące elektryfikacji floty autobusów w Warszawi średnio rocznie ok. 80 - 100 nowych autobusów elektrycznych, docelowo ok. 1200 autobusów
wnioski klientów o wydanie warunków zasilania obiektów o dużej mocy głównie data center

## Slide 5
Wzrost zapotrzebowania na moc
Specustawa, październik 2025
Warszawa
aglomeracja warszawska
systematyczny wzrost zapotrzebowania na moc w aglomeracji warszawskiej trendy na rynku dyrektywy unijne z wpływem a zapotrzebowanie na energię elektryczną współpraca z m.st. Warszawa potrzeby klientów
założenia Biura Infrastruktury Urzędu Miasta - plan zaopatrzenia Warszawy w energię elektryczną w horyzoncie 2040 - 2050 moc szczytowa miasta w warunkach normalnych zimowych może osiągnąć około 6 GW (cztery razy więcej niż dzisiaj)
plany MZA dotyczące elektryfikacji floty autobusów w Warszawi średnio rocznie ok. 80 - 100 nowych autobusów elektrycznych, docelowo ok. 1200 autobusów
wnioski klientów o wydanie warunków zasilania obiektów o dużej mocy głównie data center

## Slide 6
Wzrost zapotrzebowania na moc
Specustawa, październik 2025
Warszawa
aglomeracja warszawska
systematyczny wzrost zapotrzebowania na moc w aglomeracji warszawskiej trendy na rynku dyrektywy unijne z wpływem a zapotrzebowanie na energię elektryczną współpraca z m.st. Warszawa potrzeby klientów
założenia Biura Infrastruktury Urzędu Miasta - plan zaopatrzenia Warszawy w energię elektryczną w horyzoncie 2040 - 2050 moc szczytowa miasta w warunkach normalnych zimowych może osiągnąć około 6 GW (cztery razy więcej niż dzisiaj)
plany MZA dotyczące elektryfikacji floty autobusów w Warszawie średnio rocznie ok. 80 - 100 nowych autobusów elektrycznych, docelowo ok. 1200 autobusów
wnioski klientów o wydanie warunków zasilania obiektów o dużej mocy głównie data center

## Slide 7
Wzrost zapotrzebowania na moc
Specustawa, październik 2025
Warszawa
aglomeracja warszawska
systematyczny wzrost zapotrzebowania na moc w aglomeracji warszawskiej trendy na rynku dyrektywy unijne z wpływem a zapotrzebowanie na energię elektryczną współpraca z m.st. Warszawa potrzeby klientów
założenia Biura Infrastruktury Urzędu Miasta - plan zaopatrzenia Warszawy w energię elektryczną w horyzoncie 2040 - 2050 moc szczytowa miasta w warunkach normalnych zimowych może osiągnąć około 6 GW (cztery razy więcej niż dzisiaj)
plany MZA dotyczące elektryfikacji floty autobusów w Warszawie średnio rocznie ok. 80 - 100 nowych autobusów elektrycznych, docelowo ok. 1200 autobusów
wnioski klientów o wydanie warunków zasilania obiektów o dużej mocy głównie data center

## Slide 8
8
Nasze podejście do rozwoju sieci
8
Kablowanie sieci |  | Zwiększona trwałość |  | Przewody wysokotemperaturowe |  | Nowe technologie magazynowania energii
zastępowanie linii napowietrznych kablowymi |  | zastosowanie materiałów o zwiększonej trwałości i odporności na zmienne warunki pogodowe zapewnienie stabilności systemu |  | przewody wysokotemperaturowe zwiększające zdolności przesyłowe i elastyczność pracy sieci |  | rozwój nowych technik magazynowania energii tj. baterie Li-jon, H2, baterie przepływowe, solne, wykorzystanie potencjału elektromobilności
podziemne kable jako kluczowe rozwiązanie dla przesyłu energii w miastach i terenach chronionych |  | zwiększenie odporności na warunki atmosferyczne, poprawa bezpieczeństwa i estetyki otoczenia |  | zwiększenie elastyczności pracy sieci |  | stabilizacja sieci w przypadku gwałtownych zmian produkcji OZE
Specustawa, październik 2025

## Slide 9
Rozwój sieci dystrybucyjnej w planach Stoen Operator
Inwestycje modernizacyjne
62. Przebudowa linii 110 kV Piaseczno – Konstancin – Natolin – Wilanów – Elektrociepłownia Siekierki
63. Przebudowa linii 110 kV Elektrociepłownia Siekierki – Międzylesie – Miłosna
64. Przebudowa linii 110 kV Piaseczno – Serwerownia Sękocin oraz odcinki Serwerownia Sękocin – stacja w rejonie Warszawy – Ursus Miasto – Mory i Serwerownia Sękocin – stacja w rejonie Warszawy– Szamoty – Mory
65. Przebudowa linii 110 kV Wschodnia – Olszynka Grochowska – Międzylesie
66. Przebudowa linii 110 kV Mory – Wola – Armatnia – Zachodnia – Gdańska – Praga
67. Przebudowa linii 110 kV Praga – Targówek – Wschodnia – Kawęczyn – Sulejówek – Miłosna
68. Przebudowa linii 110 kV Elektrociepłownia Siekierki – Ursynów – Imielin – Służewiec – Południowa
69. Przebudowa linii 110 kV Kaliszówka – Mościska
70. Przebudowa linii 110 kV Mory – Babice – Mościska
71. Przebudowa linii 110 kV Mościska – Huta Warszawa – Henryków – Tarchomin – Praga
127. Przebudowa linii 110 kV Elektrociepłownia Siekierki – Sielce
128. Przebudowa linii 110 kV Elektrociepłownia Siekierki – Gocław – Grochów
129. Przebudowa linii 110 kV Elektrownia Siekierki – Batory – Stegny
Specustawa, październik 2025

## Slide 10
Rozwój sieci dystrybucyjnej w planach Stoen Operator
Specustawa, październik 2025

## Slide 11: Jak?

## Slide 12
1
Pełna nazwa:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. 2015 poz. 1265)
2
Nowelizacja, na której bazujemy:
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw
3
Wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz inwestycji towarzyszących,
z wyłączeniem inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110kV, tzw. Wykaz inwestycji towarzyszących
4
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110kV,
tzw. Rozporządzenie modernizacyjne
Narzędzie: Specustawa Przesyłowa
podstawy prawne
Specustawa, październik 2025

## Slide 13
Tekst
Główne zmiany i korzyści
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
13
Biblioteka slajdów Stoen Operator
Specustawa Przesyłowa
Możliwość szybkiego pozykania tytułu prawnego do nieruchomości na mocy decyzji lokalizacyjnej
Na każdą fazę realizacji projektu przypada tylko kilka decyzji administracyjnych
Możliwość prowadzenia postępowań przy nieuregulowanych stanach prawnych
Odszkodowania wypłacane po realizacji na zasadach ogólnych, ustalanych przez wojewodę
13
Usprawnienie procesu realizacji inwestycji we współpracy z instytucjami publicznymi
Jedyne decyzje w fazie przygotowania:
Decyzja lokalizacyjna z elementem ograniczenia art. 22
  Do wniosku o wydanie DLS wnioskodawca dołącza opinie właściwych organów/podmiotów oraz uzgodnienie z zarządcą drogi krajowej. Opinie te nie przesądzają o realizacji ani rodzaju inwestycji, a jedynie wpływają na sposób jej prowadzenia. Ostateczne ukształtowanie inwestycji należy do wojewody, który może uwzględnić opinie w całości lub części.
Decyzja o pozwoleniu na budowę (PnB)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana)
Specustawa, październik 2025
Notes: JS

## Slide 14
Kluczowe kroki w procesie realizacji inwestycji ze specustawy
  staranna analiza możliwych tras
  wykonanie projektu
  pozyskanie decyzji lokalizacyjnej
  pozyskanie pozwolenia na budowę
  operaty szacunkowe
przygotowanie
ok. 12 msc.*
realizacja
ok. 6-24 msc.*
rozliczenie stanu prawnego
ok. 6-24 msc.*
14
  przeprowadzenie prac na wyznaczonych terenach zgodnie z PnB
  w zależności od inwestycji: ewentualne pozyskanie decyzji derogacyjnych, zgłoszeń wodnoprawnych etc.
  złożenie przez Inwestora wniosków o odszkodowania dla właścicieli działek
  wypłata odszkodowań na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego
*estymacja, może ulec zmianie w przypadku konkretnej realizacji
Specustawa, październik 2025

## Slide 15: Projekt komunikacji w pigułce
Wyzwania
skuteczność informowania mieszkańców o planowanych spotkaniach oraz o znaczeniu planowanych inwestycji
protesty
opór lokalnej społeczności
Cel projektu
komunikacja skierowana do osób prywatnych i opinii publicznej oraz do urzędów i organów opiniujących wnioski
wewnętrzna procedura pozyskiwania tytułów prawnych
standaryzacja dokumentacji do decyzji administracyjnych zgodna z oczekiwaniami MUW
mapy procesu przygotowania i realizacji inwestycji na mocy specustawy przesyłowej
Specustawa, październik 2025

## Slide 16
Komunikacja inwestycji - podejście
  działania informacyjne w prasie, internecie oraz OOH
  informacje prasowe na stronach internetowych właściwych dzielnic
  otwarte zaproszenia na dyżury
  poszerzanie ogólnej wiedzy na temat wagi inwestycji elektroenergetycznych
  transpartentność komunikacji w celu mitygacji napięć i uniknięcia protestów
Opinia publiczna
organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych
dedykowane spotkania dla właścicieli działek
zebranie uwag
uzgodnienie przebiegu trasy
wybór formatu współpracy
Właściciele działek i lokalne społeczności
spotkania informacyjne i konsultacyjne z przedstawicielami Dzielnic i Gmin
  bieżący kontakt z Wydziałem Infrastruktury i Rolnictwa oraz Wydziałem Skarbu Państwa
Administracja publiczna
16
Specustawa, październik 2025
Notes: JS

## Slide 17
17
Specustawa, październik 2025
Notes: JS

## Slide 18
Dyżury informacyjne 2025
110 kV RPZ Poznańska – RPZ Mory
Bemowo
Ożarów Mazowiecki
Siekierki – Międzylesie
w przęsłach (55-56W i 60W-61), sekcja wiślana
Mokotów
Wawer
18
Specustawa, październik 2025
Notes: JS

## Slide 19: Decyzja lokalizacyjna planowane inwestycje - przykłady

## Slide 20
20
Biblioteka slajdów Stoen Operator